## Slide 1
大数据计算技术
Big Data Computing Technology
Lecture 18 内存计算模型
          内存计算概念
          分布式缓存系统
          内存计算技术

## Slide 2
大数据计算光谱

## Slide 3
操作 | 时间
主内存访问 | 100 ns
内存顺序读取 1 MB数据 | 250 000 ns
磁盘寻道 | 5 000 000 ns
磁盘顺序读取 1 MB数据 | 30 000 000 ns
存储结构访问速度比较
Notes: 图16-2给出了计算机存储结构中CPU、多级缓存（Cache）、主内存（Memory）、闪存（Flash Drive）以及硬盘（Hard Drive）各级组件的访问速度金字塔（越处于金字塔底部，访问速度越慢）。可以看出缓存的访问速度与硬盘甚至闪存相比都是差异巨大的，这就引发了人们想更多地利用缓存来提高数据访问速度的愿望。

## Slide 4
内存计算（In-memory Computing）指采用了各种内存技术在计算过程中让CPU从主内存（main memory）而不是从磁盘（disk）读写数据的计算模型。这里的内存技术包括列存储格式、数据分区与压缩、增量写入、无汇总表等方法。
内存计算概念

## Slide 5
缓存（Cache）指将高访问率数据存储在访问速度相对较高的存储介质（如CPU的缓存或机器主内存）供系统快速访问数据，减少数据访问时间。
分布式缓存系统（Distributed Cache System）包含两层含义：
1）由多台服务器组成一个缓存服务器集群，以多节点集群方式提供缓存服务，即物理架构上是分布式；
2）缓存数据（可看作一个大数据表）被分布式存储在多台缓存服务器上，即逻辑架构上也是分布式的。
18.1 分布式缓存体系

## Slide 6
蓝色步骤为：当应用程序（浏览器）第一次访问某个数据，而该数据不在缓存服务器（memcached）上，则系统将该数据从数据库（RDBS）中读出，返回给应用程序，同时存入缓存服务器。绿色步骤为：当应用程序再次访问该数据，则直接从缓存服务器中读出，大大加快了访问速度。
硬盘读写
内存读取
18.1 分布式缓存体系

## Slide 7
数据同步的JBoss Cache缓存系统
缓存服务器不是把数据存储在磁盘上而是存放在内存中，多个缓存服务器按分布式共同存放一个数据表，涉及到数据同步的问题。
数据同步缓存系统以JBoss Cache为代表。JBoss Cache的缓存服务器集群中所有节点均保存一份相同的缓存数据，当某个节点有缓存数据更新的时候，会通知集群中其他机器更新内存或清除缓存数据。
18.1.1 分布式缓存架构

## Slide 8
Memchache则采用了数据不同步的架构，采用一组专用缓存服务器，缓存与应用分离部署。在存放和访问缓存数据时，通过一致性Hash算法选择缓存节点，集群缓存服务器之间不需要数据同步，因此集群规模可以很容易地实现扩容，具有良好的可伸缩性。
数据不同步缓存系统
分布式缓存架构

## Slide 9
在系统实现方面，分布式缓存系统主要通过如下的内存关键技术来实现数据的快速访问。
1、数据压缩存储，包括字典编码算法、高效压缩存储、数据操作等。
2、列存储架构。
3、分区。
4、只插入差异数据。
18.1.2 内存技术

## Slide 10
1、数据压缩存储，包括字典编码算法、高效压缩存储、数据操作等。下图为字典编码压缩基本原理。
18.1.2 内存技术
Notes: 对于图16-6左边的原始数据表（全局表），它的三个列“Date/Time”，“Material”, “Customer Name”均是字符串格式，十分耗费存储空间。因此我们构建了右上的两个检索表Customers和Material，检索表的构建方法是抽出所有原始表的对应数据项，合并相同项，然后重新编号，注意检索表中编号是局部ID，不同于全局表中的RowID，但检索表包含了原始表中所有的对应项。
有了Customers和Material这两个检索表，我们可以对原始数据表进行压缩，简单的作法就是把“Date/Time”一列从字符串换算成整数，将“Material”, “Customer Name”两列的值（字符串）用上面两个检索表对应的局部ID替换。比如，原始表的“Material”列的第1个数据项是“Radio”，在检索表Material中查到该字符串对应的局部ID为2，于是我们将原始表数据项“Radio”换成2，以此类推，就可以得到经过原始数据表经过数据字典压缩后的转换表（图16-6右下表）。将一个字符串转换为一个整数值存储，可以大大节约存储空间。
图片引自：“In-memory Computing with SAP HANA on Lenovo Systems”，https://lenovopress.com/sg248086.pdf

## Slide 11
包含内存数据格式、内存索引等技术。在内存空间内的存储方式（物理存储）有行存储和列存储两种方式。
2、列存储结构（columnar storage structure）
内存技术
Notes: 图片引自：“In-memory Computing with SAP HANA on Lenovo Systems”，https://lenovopress.com/sg248086.pdf

## Slide 12
问题：1000万条数据的购买记录表，100万顾客（Customers检索表有100万条），200万商品（Materials检索表有200万条）。如何在购买记录表中找出“Miller”购买“refrigerator”的次数？
行存储方法：首先搜索“Miller” Select Rows by Customer Name=“Miller”
最坏情况 1000万次，得到一个子表；
再搜索“refrigerator” Select Rows by Material =“refrigerator”
最坏情况 1000万次，得到一个子表；
Join两个子表，得到同时包含“Miller”和“refrigerator”的项，
最坏情况 1000万 1000万次操作
总操作次数 = 1000万+1000万+1000000万 = 100.2 亿次
列存储结构例子

## Slide 13
列存储结构例子

## Slide 14
列存储方法：
1）首先搜索Customer Name检索表，找到“Miller” 对应的局部ID(4)，最坏情况 100万次；
2） 再搜索Material检索表，找到“refrigerator”对应的局部ID(3)，最坏情况 200万次；
3）用查得的Miller对应的局部ID值4去遍历内存中顺序存储的“Customer Name”一列的各个元素（已转换为局部ID），若不等于4就设为0，等于4就设为1，遍历完一个表需要1000万次操作，得到一个“0010010 ...”这样的二进制数组；
4）用查得的Refrigerator对应的局部ID值3去遍历内存中顺序存储的“Material”一列的各个元素（已转换为局部ID，pp.9最下方行），若不等于3就设为0，等于3就设为1，遍历完另一个表需要1000万次操作，得到一个“0000010 ...”这样的二进制数组；
5）将步骤3和4得到的两个二进制数组进行bit-wise AND操作，得到的结果也是一个二进制数组“0000010 ...”，其中的“1”位就是满足我们查询条件的数据项。
总操作次数 = 100万+200万+2*1000万+1 = 0.23 亿次
列存储结构例子（续1）

## Slide 15
列存储结构例子（续2）

## Slide 16
对数据表的划分及多节点并行处理。分布式缓存系统主要采用水平划分和垂直划分两种方式。
3、数据表分区
内存技术

## Slide 17
只写入差异数据来提高访问效率。在内存中划分两个区域：主表（Main）和差异表（Delta）。主表包含完整的数据，采用高度压缩的列存储方式，支持高效率的读数据操作；差异表只包含少量的新增数据，支持写数据操作。
4、只插入差异数据

## Slide 18
当执行读取数据操作时，系统首先扫描主表，如果没有发现所需数据，再扫描Delta区域；在执行写入数据操作时，系统将新数据插入Delta表，而不是直接写入主表。由于Delta表只含少量数据项（实际上只含增量数据），因此实现了一种高速写入方式。
4、只插入差异数据

## Slide 19
Memcache 是一个有代表性的高性能分布式内存对象缓存系统，它通过缓存数据和对象来减少读取数据库次数，从而提高数据库驱动网站的访问速度。Memchache采用一组专用缓存服务器，缓存与应用分离部署。在存放和访问缓存数据时，应用程序通过一致性Hash算法选择缓存节点，集群缓存服务器之间不通信，也不需要数据同步。
18.1.3 Memchache工作机制
Memchache的系统架构

## Slide 20
1、当客户端提交了读数据请求，首先扫描memcache看数据是否存在，如是，直接读取数据返回客户端，不对数据库作任何操作，操作路径为：①→②→③→⑦。
18.1.4 Memchache工作流程

## Slide 21
2、如果请求的数据不在缓存中，则访问数据库DB，把从数据库中获取的数据返回给客户端，同时把数据缓存一份到memcache中（memcache客户端不对此负责，需要应用程序明确实现），操作路径为：①→②→④→⑤→⑦→⑥.
18.1.4 Memchache工作流程

## Slide 22
3、客户端提交了写数据或更新数据库请求，更新数据库的同时同步memcache，保证数据一致性，操作路径为：①→④→⑥→③→⑦.
18.1.4 Memchache工作流程

## Slide 23
4、memcache的内存空间满溢时，使用LRU（Least Recently Used）算法及其他失效策略对缓存数据进行更换。
18.1.4 Memchache工作流程

## Slide 24
Memchache的计算架构
将在一台机器上的多个 Memcached 服务端程序、或者分散部署在多个机器上的 Memcached 服务端程序组成一个虚拟的服务端Server，对于应用程序来说完全屏蔽和透明，提高了单机内存利用率，并且提供了优良的系统可扩展性。
18.1.5 Memchache计算架构
Notes: https://www.cnblogs.com/zzzynx/p/10969095.html
https://www.cnblogs.com/crazyacking/p/5904969.html

## Slide 25
数据存储“数据项 -> 服务器”的映射
Memchache支持的缓存数据格式为键值对（key-value pair），当一个键值对数据项被提交给memchached客户端，如图所示，假设有3个节点在memchached集群中，需要有一个数据存储分配的路由算法帮助我们把写入的数据均衡地分配到这3台机器上。
18.1.6 数据存储的一致性Hash算法

## Slide 26
数据存储“数据项 -> 服务器”的映射
Memcached服务器节点之间并无通信，不共享任何信息，它们只被动地接受和执行来自于客户端的服务请求，因此Memcache的缓存分布模式不是由服务器端来控制，而是很大程度上由客户端的数据存储路由算法来实现。
18.1.6 数据存储的一致性Hash算法

## Slide 27
数据存储“数据项 -> 服务器”的映射
把一个数据项要映射到三个机器节点上（Node1、Node1、Node2），首先可以采用最常见的余数Hash算法，即首先计算键值的HashCode（计算一个字符串的哈希值有多种算法），然后依据下面的格式计算选择的服务器ID：
服务器ID = HashCode Mod 3
18.1.6 数据存储的一致性Hash算法

## Slide 28
服务器扩容带来的数据缓存命中率降低问题
计算选择服务器ID公式（共有3台服务器）：
选择服务器ID = HashCode Mod 3
HashCode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
选择服务器ID | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
数据存储的一致性Hash算法
增加缓存服务器数目会导致了原有的缓存映射关系大比例失效的问题。比如，把缓存服务器台数从3增加为4，mod后因为出现了数值3（mod 3的余数为0、1、2，mod 4的余数为0、1、2、3），就出现了扩容后只有部分数据项能够保留扩容前的映射关系。当大部分缓存数据因服务器扩容而不能正确读取时，这些数据访问的压力就落在了数据库身上，这将大大超过数据库的负载能力，严重的可能会导致数据库宕机，这个结果显然是无法接受的。

## Slide 29
服务器扩容带来的数据缓存命中率降低问题
计算选择服务器ID公式（共有3台服务器）：
选择服务器ID = HashCode Mod 3
HashCode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
选择服务器ID | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1
扩容后（有4台服务器，选择服务器ID = HashCode Mod 4 ）：
HashCode | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
选择服务器ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
扩容后仅有30%的数据项保留原有映射关系！
数据存储的一致性Hash算法
Notes: 两个表对照，可得服务器ID只有6个（蓝色部分）与第一个表一致。

## Slide 30
存储分配的一致性哈希算法
目前Memchache采用了一致性哈希算法（Consistent Hash）。其原理为通过一个称做一致性Hash环的数据结构实现数据项Key到缓存服务器ID的Hash映射，这个一致性Hash环如图所示，它跨越了长度区间[0, 232 - 1]。
一致性Hash环
数据存储的一致性Hash算法

## Slide 31
如果memchached服务器集群扩容，比如上例中增加了服务器节点Node4（第4台服务器），它在一致性Hash环上的位置比如说落在Node1与Node2之间的左下角位置，这就影响到了原来映射到Node2的一个数据项（绿色箭头），现在就改成映射到Node4。
扩容后的一致性Hash环
数据存储的一致性Hash算法

## Slide 32
一致性哈希算法的优势
1）扩容时一致性Hash算法只影响Hash环上新加入服务器节点与逆时针方向它身后节点这个区间的数据项，也即是影响是局部的而非全局性的；
2）随着节点数增加，环上服务器节点排列越来越密，上述受影响区间会变得越来越小，原有映射关系保持正确性的概率越来越大，这就意味着服务器规模扩大反而使得一致性Hash算法的结果倾向稳定。
数据存储的一致性Hash算法

## Slide 33
18.2.1 内存数据库计算架构
一个完整的数据库应用系统计算架构见图，它包含应用层、高速缓存层、内存数据库层、磁盘数据库层（持久性存储）四个层次。
18.2 内存数据库

## Slide 34
1、全内存架构
为了提高数据访问速度，一种理想的模式是把全部数据存储在内存中，所有的数据计算和事务性操作均在内存中完成，如图所示。但这种结构立即会带来如下问题：
机器主内存空间有限，难以一次性装载全部的数据库数据；
内存并非持久化存储介质，一旦断电或系统重启，数据就会丢失；
系统扩展性差，如果加入新的机器，无法立即对新机器的内存空间进行寻址，需要修改程序代码。
内存数据库计算架构

## Slide 35
2、读写分离架构
为了克服全内存数据库无法提供及时的持久性存储的缺点，我们在系统中增加了磁盘存储，但为了提高数据访问速度，又在内存中另外实现了一套存储结构或内存数据库，如图所示。
读数据由内存数据库承担，内存中找不到才去访问磁盘数据库；写数据则是写入磁盘数据库，不影响内存数据库访问速度；内存数据库定期与磁盘数据库同步，从磁盘数据库导入新写入数据、或是把内存计算结果持久化到磁盘上），达到既能保证高速访问速度、又能持久化存储数据的目的。
内存数据库计算架构

## Slide 36
3、混合分区架构（Hybrid Shard）
即使采用可扩容的集群架构仍需解决内存数据持久化问题，因此在集群分区方中采用混合模式（Hybrid Shard），即每个分区由一个内存数据库节点和一个MySQL节点共同组成。原来一个MySQL节点承担的一个水平分区现在变成 H-Shard = MMDB + MySQL.
这种混合分区数据库架构将形成水平方向的多分区、垂直方向的二级数据库（2-Level DB），如图所示。
内存数据库计算架构

## Slide 37
德国SAP公司的HANA（High-performance Analytic Appliance）是一个软硬件结合支持内存计算模式的高性能计算分析平台。HANA的分层计算模式如图所示。
18.2.2 SAP HANA
最高层采用了多CPU多节点高性能集群来支持并行计算模型
中间层使用了内存中的列存储数据库来整合OLTP和OLAP
最低层使用传统的磁盘数据库来提供永久化数据存储与管理功能

## Slide 38
对应于上述分层计算模式，HANA设计了图所示的计算架构。可以看出，图中SAP HANA Database子系统主要提供数据存储、预处理、计算分析、支持
HANA的分层计算模式
行存储和列存储两种结果、事务处理、数据访问、持久化存储等功能和服务。除了数据持久化存储这一功能，其他功能和操作都在内存中完成。
HANA内存数据库

## Slide 39
美国斯坦福大学教授、美国工程院院士 Dr. John Ousterhmit提出的RAMCloud内存云系统是一个大规模分布式内存计算系统，是一个技术理念超前的方案。
在该设计方案中，RAMCloud系统由上千个存储服务器节点组成，这些服务器由数据中心的高速网络连接构成一个内存云集群。
RAMCloud将上千台机器的DRAM（内存硬件）构成一个统一寻址的巨大内存空间，将所有的计算数据和程序一次装载入内存，在内存完成全部计算。
18.3 内存云MemCloud

## Slide 40
1、系统架构
每个RAMCloud 节点的计算架构如图所示，它包含Master和Backup两个模块：Master模块管理节点主内存并负责处理客户端程序的读写数据要求；Backup模块负责管理节点本地磁盘和闪存，以及存储在磁盘上的其他节点数据文件的副本。
内存云MemCloud

## Slide 41
2、数据存储架构
RAMCloud使用简单的键值对（key-value pair）数据结构，数据被封装为Object，每个Object都被长度不一的唯一的Key标记，围绕Object的操作都是原子化操作（atomic operation）。Object的大小介于几十bytes到1MB之间，一般使用较小单位。多个Objects组成一个Table，一个Table可以有多个副本存放在集群不同节点上。
内存云MemCloud

## Slide 42
节点存储结构
RAMCloud在每个集群节点上的Master程序管理着存放在内存里的一组Objects和一个哈希表，表里面每一条entry都对应着内存里存放的一个Object。多个Objects组成内存里一个Segment (64MB)。
RAMCloud采用了日志形式结构（Log-structured Memory）来划分内存，即Object（数据）是以日志队列形式存储在内存里，而且这个队列是append-only类型，即新Object只能添加在队尾，而不是插入。
每个Segment生成2~3个副本，分散在集群中其他节点持久化存储在当地磁盘上，由Backup程序管理。
内存云MemCloud

## Slide 43
节点存储结构
RAMCloud在每个集群节点上的Master程序管理着存放在内存里的一组Objects和一个哈希表，表里面每一条entry都对应着内存里存放的一个Object。多个Objects组成内存里一个Segment (64MB)。
每个Object是以一条日志条目（Log Entry）形式存储在内存里，Object日志条目值域包括所属表序号（Table ID）、键值（Key）、版本（Version）、时间戳（Timestamp），以及数据区（Value）。在数据恢复时，将根据最新版本的日志条目数据来重建Hash Table。
内存云MemCloud

## Slide 44
节点存储结构
RAMCloud在每个集群节点上的Master程序管理着存放在内存里的一组Objects和一个哈希表，表里面每一条entry都对应着内存里存放的一个Object。多个Objects组成内存里一个Segment (64MB)。
每个Segment生成2~3个副本，分散在集群中其他节点持久化存储在当地磁盘上，由Backup程序管理。
内存云MemCloud

## Slide 45
3、内存清除机制
内存空间在使用一段时间后，不可避免地有一些Log会失效，一些Log空间没有使用完，即内存碎片化（memory fragmentation）。由于内存空间非常宝贵，RAMCloud设计了一套内存清除（Cleaning）机制来有效地使用和管理内存。内存清除流程分三步：
内存云MemCloud

## Slide 46
内存清除效率
当内存使用率低时（有较多空余内存空间），进行内存清除工作有较高收益；内存使用率高时（空余内存空间已很小），内存清除的收益就很低。
Segment中仍有效的Log的 百分比 U | 50% | 90% | 99%
需要迁移的百分比U | 50% | 90% | 99%
释放的百分比 (1 - U) | 50% | 10% | 1%
清除效率 = (1 - U) / U | 100% | 11% | 1%
内存云MemCloud

## Slide 47
另外注意到RAMCloud在Master内存和Backup磁盘上保留了两套Segment体系，因此，清除工作也需要对两套体系完成。早期的对内存和磁盘的清除工作是结合在一起进行，但发现的一个问题是，当内存使用率高时（80~90%），与内存清除同时进行的磁盘清除占用了大量的网络带宽（这时磁盘使用率也高，迁移数据需要很大的开销），影响了集群写入数据的效率。
但RAMCloud的设计目标是达到内存高使用率的同时，也要有较高的写数据效率。对比内存与磁盘的性能特点可看出，内存空间昂贵，但读写带宽足够；磁盘存储空间廉价富余，但带宽有限。如何把性能特点相差悬殊的两种存储结构放在一个清除流程中达到较理想效果？--- Two-level Cleaning
内存云MemCloud

## Slide 48
RAMCloud Two-level Cleaning机制
First-level Cleaning：Segment Compaction（分区压缩）
在此阶段清除线程只对内存内Segment内部的Logs进行清理和压缩，释放清除后的内存空间供再次使用。
Second-level Cleaning：Combined Cleaning
（综合清除）
同时清除多个Segments,并进行磁盘清除，同步进行。
内存云MemCloud

## Slide 49
RAMCloud Two-level Cleaning机制
First-level Cleaning：Segment Compaction（分区压缩）
在此阶段清除线程只对内存内Segment内部的Logs进行清理和压缩，释放清除后的内存空间供再次使用。
Second-level Cleaning：Combined Cleaning
（综合清除）
同时清除多个Segments,并进行磁盘清除，同步进行。
内存云MemCloud